СОДЕРЖАНИЕ

Введение												      4

1	Сведения о видах, назначении и наименовании планируемых для 
размещения объектов местного значения в с. Костромское, с. Павино, 
с. Пионеры, их основные характеристики						      5

2	Функциональные зоны и их основные параметры					      7

3	Экспликация участков, для осуществления перевода из одной категории 
в другую											      8

ВВЕДЕНИЕ

Генеральный план с. Костромское, с. Павино, с. Пионеры муниципального образования «Холмский городской округ» Сахалинской области (с. Костромское, с. Павино, с. Пионеры) в соответствии с муниципальным контрактом 2-13/35 от 25.04.2013  г. на подготовку генерального плана и проекта планировки с. Костромское, с. Павино, с. Пионеры.

Необходимость выполнения генерального плана вызвана отсутствием градостроительной документации, посредством которой можно вести жилищно-гражданское строительство на свободных от застройки территориях 
и уплотнением существующей застройки.

Генеральный план разработан с учетом положений градостроительной документации Сахалинской области и муниципального образования «Холмский городской округ».

Основная цель разработки проекта генерального плана заключается в разработке долгосрочной градостроительной стратегии на основе принципов устойчивого развития и создания благоприятной среды обитания, обеспечения планирования дальнейшего поступательного развития территории, ее рационального использования, привлечений инвестиций, обеспечения потребностей населения.

Задачи разработки проекта:

–	определение назначения территорий населенных пунктов, исходя из анализа совокупного действия социальных, экономических, экологических и прочих факторов долгосрочных планов социально-экономического развития муниципального образования «Холмский городской округ»;

–	определение границ функциональных зон и параметров их планируемого размещения;

–	определение планируемых границ земель населенных пунктов;

–	установление границ территорий объектов культурного наследия, границ зон с особыми условиями использования территорий, границ зон инженерных 
и транспортных инфраструктур;

–	определение границ земельных участков, предназначенных для планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения.

Генеральный план разработан на 20 лет, с проектными этапами реализации 
в рамках технического задания на проектирование, предусмотренного муниципальным контрактом на разработку:

–	Исходный год – 2013 г.

–	Первая очередь реализации – 2023 г.

–	Расчетный срок – 2033 г.

Следующий этап – территории, резервируемые для перспективного развития населенных пунктов за пределами перспективного срока.

Генеральный план с. Костромское, с. Павино, с. Пионеры подлежит согласованию и утверждению в порядке, установленном статьей 24 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

# Сведения о видах, назначении и наименовании планируемых для размещения объектов местного значения в с. Костромское, с. Павино, с. Пионеры, их основные характеристики

| № п/п | Наименование объекта | Хар-ка объекта | Местоположение объекта | Объекты федерального значения | Объекты регионального значения | Объекты местного значения | Функциональная зона | Зоны с особыми условиями использования территории |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Городского округа | Населенного пункта | Организаций и предприятий крупного, среднего и малого и бизнеса |  |  |
| Учреждения народного образования |
| 1 | Школа | 1 объект | с. Костромское | - | - | + | - | - |  | - |
| 2 | Детский сад | 1 объект | с. Пионеры | - | - | + | - | - |  | - |
| 3 | Детская школа искусств | 1 объект | с. Костромское | - | - | + | - | - |  | - |
| Учреждения здравоохранения |
| 4 | Аптека | 2 объекта | с. Костромское, с. Пионеры | - | - | + | - | - | Общественно-деловая зона | - |
| Спортивные и физкультурно-оздоровительные объекты |
| 5 | Спортивный комплекс | 1 объект | с. Костромское | - | - | - | + | - | Зона рекреационного назначения | - |
| 6 | База отдыха санаторного типа | 1 объект | с. Пионеры | - | - | - | - | + | Зона рекреационного назначения | - |
| 7 | SPA-центр | 1 объект | с. Пионеры | - | - | - | - | + | Зона рекреационного назначения | - |
| Объекты торговли, общественного питания и бытового обслуживания |
| 8 | Торговый центр | 2 объекта | с. Костромское, с. Пионеры | - | - | - | + | - | Общественно-деловая зона | - |
| 9 | Магазин | 1 объект | с. Костромское | - | - | - | + | - | Общественно-деловая зона |  |
| 10 | Кафе | 2 объекта | с. Костромское, с. Пионеры | - | - | - | + | - | Общественно-деловая зона | - |
| 11 | Гостиничный комплекс | 1 объект | с. Костромское | - | - | - | - | + | Общественно-деловая зона | - |
| Объекты производственного назначения |
| 12 | Пожарная часть | 2 объекта | с. Костромское, с. Пионеры | - | - | - | + | - | Зона промышленно-коммунальных объектов | V класс (50 м) |
| Объекты инженерной инфраструктуры |
| 13 | Канализационные очистные сооружения (КОС) | 2 объекта | с. Костромское, с. Пионеры | - | - | - | + | - | Зона инженерной и транспортной инфраструктуры | (IV класс) 100м |
| 14 | Очистные сооружения ливневых стоков | 1 объект | с. Костромское | - | - | - | + | - | Зона инженерной и транспортной инфраструктуры | V класс (50 м) |
| 15 | Водозабор подземных вод | 1 объект | с. Пионеры | - | - | - | + | - | Зона инженерной и транспортной инфраструктуры | - |

# Функциональные зоны и их основные параметры

| Функциональные зоны | Параметры |
| --- | --- |
|  | Площадь зоны, га | Плотность населения, чел/га | Максимальная этажность застройки, этажей | Средняя этажность застройки, этажей |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Жилая зона (Ж) | 182,63 | 16,6 | 5 | 2 |
| Общественно-деловая зона (О) | 12,64 | - | 3 | 2 |
| Зона производственного использования (П) | 24,3 | - | 2 | 1 |
| Зона инженерной и транспортной инфраструктуры (И-Т) | 75,68 | - | 2 | 1 |
| Зона сельскохозяйственного использования (Сх) | 11,26 | - | 3 | 1 |
| Зона рекреационного назначения (Р) | 154,03 | - | 2 | 1 |
| Зона специального назначения (Сп) | 50,15 | - | - | - |

- Экспликация участков, для осуществления перевода из одной категории в другую

| № | Номер кадастрового квартала/участка | Населенный пункт | Категория земель фактическая | Категория земель планируемая | Площадь участка, га | Цель использования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 65:08:0000027 | с. Костромское | Земли запаса | Земли населенных пунктов | 30,7 | Включение существующих объектов в границу населенного пункта |
| 2 | 65:08:0000027 | с. Костромское | Земли запаса | Земли населенных пунктов | 0,66 | Включение существующих объектов в границу населенного пункта |
| 3 | 65:08:0000027 | с. Костромское | Земли запаса | Земли населенных пунктов | 1,42 | Включение существующих объектов в границу населенного пункта |
| 4 | 65:08:0000027 | с. Костромское | Земли запаса | Земли населенных пунктов | 82,47 | Земельные участки, предназначенные для размещения жилой застройки |
| 5 | 65:08:0000000:21 | с. Костромское | Земли лесного фонда | Земли населенных пунктов | 24,0 | Земельные участки для осуществления рекреационной деятельности * |
| 6 | 65:08:0000028 | с. Костромское | Земли запаса | Земли населенных пунктов | 5,36 | Включение существующих объектов в границу населенного пункта |
| 7 | 65:08:0000028 | с. Костромское | Земли запаса | Земли населенных пунктов | 4,11 | Включение существующих объектов в границу населенного пункта |
| 8 | 65:08:0000030 | с. Пионеры | Земли запаса | Земли населенных пунктов | 8,9 | Земельные участки, предназначенные для размещения жилой застройки |
| 9 | 65:08:0000030 | с. Пионеры | Земли запаса | Земли населенных пунктов | 14,19 | Земельные участки, предназначенные для размещения жилой застройки |
| 10 | 65:08:0000030 | с. Пионеры | Земли запаса | Земли населенных пунктов | 2,78 | Земельные участки, предназначенные для размещения жилой застройки |
| 11 | 65:08:0000030 | с. Пионеры | Земли запаса | Земли населенных пунктов | 32,2 | Включение существующих объектов жизнеобеспечения в границу населенного пункта |
| 12 | 65:08:0000030 | с. Пионеры | Земли запаса | Земли населенных пунктов | 15,0 | Включение существующих объектов жизнеобеспечения в границу населенного пункта |
| 13 | 65:08:0000030 | с. Пионеры | Земли запаса | Земли населенных пунктов | 4,0 | Включение существующих объектов жизнеобеспечения в границу населенного пункта |
| 14 | 65:08:0000030 | с. Пионеры | Земли запаса | Земли населенных пунктов | 29,9 | Земельные участки, предназначенные для размещения объектов рекреации |
| 15 | 65:08:0000031 | с. Пионеры | Земли запаса | Земли населенных пунктов | 14,3 | Земельные участки, предназначенные для размещения ведения садоводства |
| 16 | 65:08:0000031:512 | с. Пионеры | Земли сельскохозяйственного назначения | Земли населенных пунктов | 0,4 | Земельные участки для размещения инженерных объектов |
| 17 | 65:08:0000031 | с. Пионеры | Земли запаса | Земли населенных пунктов | 26,6 | Земельные участки для строительства водозабора подземных вод |
| ИТОГО: | 297,49 |  |